## Slide 1
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ BỘ VI XỬ LÝ 4 LÕI RISC-V
DỰA TRÊN KIẾN TRÚC TẬP LỆNH RV32IMA
GVHD: TS. Nguyễn Minh Sơn
Vũ Thành Lam
23520840
Võ Lê Phước Lâm
23520838
TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026
Notes: Nhóm trình bày đề cương thiết kế bộ vi xử lý RISC-V 4 lõi RV32IMA. Báo cáo gồm tổng quan đề tài, mục tiêu, nội dung và phương pháp thực hiện, kế hoạch thực hiện.
Nguồn: 23520840_23520838_DeCuongKLTN.docx, tên đề tài và thông tin nhóm.

## Slide 2
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
2
1. Tổng quan đề tài
Nhu cầu xử lý nhiều tác vụ đồng thời
Các hệ thống nhúng như khối điều khiển bay UAV đặt ra nhu cầu xử lý dữ liệu cảm biến, điều khiển và giao tiếp cùng lúc.
Lựa chọn kiến trúc RISC-V
Kiến trúc tập lệnh mở cho phép nhóm chủ động thiết kế và tùy biến bộ xử lý ở mức RTL, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu phần cứng.
Bài toán của khóa luận
Xây dựng hệ 4 lõi RV32IMA có bộ nhớ đệm và quản lý bộ nhớ, bảo đảm dữ liệu chia sẻ nhất quán và kiểm chứng trên FPGA.
Notes: Mở đầu bằng nhu cầu ứng dụng thực tế. UAV chỉ là ví dụ tạo động lực, khóa luận không cam kết xây dựng hoặc chứng nhận hệ điều khiển bay. Nền tảng tham khảo trong khoa gồm hệ 2 lõi RV32IMFA và hệ 2 lõi RV32IA có cache/coherence. Đóng góp nhóm hướng tới là tích hợp hệ 4 lõi RV32IMA với L1/L2, coherence và MMU theo từng lõi, rồi đánh giá bằng mô phỏng và FPGA. Tránh khẳng định mọi nghiên cứu quốc tế đều chưa giải quyết cache.
Nguồn: 23520840_23520838_DeCuongKLTN.docx, Tổng quan đề tài và tài liệu [4], [5]. README.md, mục Cấu trúc repo và Các thư mục tham khảo.

## Slide 3
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
3
2. Mục tiêu đề tài
Mục tiêu 1 Thiết kế và hiện thực hệ vi xử lý 4 lõi
Lõi RV32IMA, cache L1 riêng và L2 dùng chung, cơ chế nhất quán dữ liệu MESI, MMU/TLB cho từng lõi, giao tiếp bus và DMA.
Mục tiêu 2 Kiểm chứng, đánh giá và triển khai trên FPGA
Kiểm tra đúng chức năng bằng mô phỏng RTL và demo tự động trên FPGA. Đánh giá hiệu năng, tài nguyên, timing và công suất ước tính.
Phạm vi thực hiện
4 lõi, tập lệnh RV32I/M/A. Không mở rộng F/D hoặc C. MMU giới hạn trang 4 KB. Kiểm chứng UVM cho cache/coherence; CSR/trap ngoài phạm vi đề cương.
Notes: RV32I là tập lệnh số nguyên cơ sở, M bổ sung nhân/chia, A bổ sung thao tác nguyên tử phục vụ chia sẻ dữ liệu giữa các lõi. Hai mục tiêu bao quát phần thiết kế và phần chứng minh thiết kế hoạt động. RTL hiện có chủ yếu là Verilog .v, đề cương định hướng Verilog/SystemVerilog và môi trường kiểm chứng. MMU hiện thực theo cấu trúc Sv32 2 cấp nhưng dùng định dạng PTE/PA tùy biến 32 bit, không tuyên bố tuân thủ đầy đủ Sv32. Không có superpage, không tự cập nhật A/D, không áp dụng đầy đủ phân quyền truy cập trang S/U. Các CSR và chuyển chế độ M/S/U mới có RTL và chưa mô phỏng; không cam kết chạy hệ điều hành. Công suất là ước tính từ công cụ, cần dữ liệu hoạt động thích hợp để đánh giá.
Nguồn: 23520840_23520838_DeCuongKLTN.docx, Mục tiêu và Giới hạn. Risc_V_new/Risc_V/rtl/RV32IMA.v, memory_stage.v, mmu_ptw.v, csr_trap_unit.v.

## Slide 4
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
4
3. Nội dung và phương pháp thực hiện
Nội dung chính | Phương pháp thực hiện | Kết quả dự kiến
1. Khảo sát và lựa chọn kiến trúc | Nghiên cứu ISA, đa lõi và tổ chức bộ nhớ. Đối chiếu các thiết kế tham khảo. | Đặc tả và kiến trúc tổng thể
2. Xây dựng lõi đơn | Hiện thực lõi RV32IMA, cache L1 và MMU. Kiểm tra theo từng khối. | Lõi đơn hoạt động đúng chức năng
3. Tích hợp hệ 4 lõi | Ghép 4 lõi, L2, MESI và bus AHB/AXI4. Tích hợp DMA, giao tiếp SD/SPI. | Các lõi chia sẻ dữ liệu nhất quán
4. Đánh giá và hoàn thiện | RTL và UVM cho cache/coherence; tổng hợp Vivado, demo FPGA và đo hiệu năng. | Demo, báo cáo và kết quả đánh giá
Notes: Thiết kế tăng dần độ phức tạp để cô lập lỗi: kiểm tra khối riêng, ghép lõi đơn, tích hợp nhiều lõi, cuối cùng chạy toàn hệ thống. Vai trò các thành phần: L1 giảm truy cập bộ nhớ cho từng lõi, L2 là bộ nhớ đệm dùng chung, MESI quản lý bản sao dữ liệu giữa các cache, MMU dịch địa chỉ. AHB-Lite ở biên L1 và khối coherence, AXI4 nối phía hệ thống. RTL hiện tại có các liên kết AHB-Lite điểm nối điểm và bus snoop riêng, trọng tài nằm trong coherence_manager; không trình bày là một crossbar AHB nhiều master hoàn chỉnh. DMA hiện chọn IP axi_cdma trong Tcl, công việc nhóm là cấu hình, tích hợp và kiểm chứng.
Nguồn: đề cương, Nội dung 1–4. Risc_V_new/README.md, quyết định kiến trúc. rtl/core_l1_wrapper.v, quad_core_soc_ahb.v, coherence_manager.v và scripts/build_soc_4core_trial.tcl.

## Slide 5
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
5
3. Kiểm chứng và demo dự kiến
Kiểm chứng theo từng mức
1. Khối riêng và lõi đơn
Testbench tự kiểm tra; Spike đối chiếu thanh ghi/bộ nhớ I/M/A.
2. Hệ nhiều lõi
Producer/consumer và coherence. UVM cho cache L1/L2 và coherence manager.
3. FPGA
Chạy kịch bản tự động, ghi log PASS/FAIL và thu số liệu đánh giá.
Luồng demo hệ thống
1. Đọc chương trình từ SD/SPI,
nạp vào DRAM qua DMA.
2. Hệ 4 lõi thực thi chương trình
và xử lý dữ liệu trong RAM.
3. Ghi kết quả về thẻ SD
và đối chiếu với kết quả tham chiếu.
FPGA đích theo đề cương: VCU129. Đường SD–DRAM và giao tiếp trên kit cần hoàn thiện.
Notes: Hai mức bắt buộc là mô phỏng RTL và phần cứng FPGA. DOCX mới yêu cầu triển khai UVM cho các IP cache/coherence trọng yếu, song song giai đoạn thiết kế 4 lõi; UVM bổ sung cho RTL và FPGA. Spike chỉ dùng đối chiếu trong phạm vi thực thi I/M/A, không coi đây là kiểm chứng toàn bộ hệ thống cache/MMU hoặc tuân thủ mọi đặc tả RISC-V. Luồng demo là kết quả dự kiến, chưa hoàn tất trong repo. Trên Genesys ZU-5EV, README đã đề xuất PS hỗ trợ đọc SD và nạp chương trình trước khi nhả reset cho RISC-V; script hiện vẫn dùng BRAM thử nghiệm, phần loader PS và đường DDR thật chưa có. Với VCU129 cần chốt kết nối SD hoặc module ngoài và bộ điều khiển DDR tương ứng. Không xem một lần validate Block Design là bằng chứng demo phần cứng đã chạy.
Nguồn: 23520840_23520838_DeCuongKLTN.docx, Nội dung 4 và Demo dự kiến. Risc_V_new/README.md, mục -0.05 và Bảng khoảng cách. scripts/build_soc_zu5ev_boot.tcl, host_eval_uart.py, rtl/boot_ctrl.v.

## Slide 6
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
6
3. Tiến độ hiện tại
Hạng mục | Trạng thái hiện tại
Nền tảng kế thừa 2 lõi | README ghi nhận đã có bản chạy trên FPGA.
Hệ 4 lõi, cache L1/L2, MESI và MMU | Đã có RTL tích hợp, cần kiểm chứng hành vi.
Giao tiếp AHB/AXI4 và CSR/trap | Đã có RTL/testbench; CSR/trap hiện ngoài phạm vi DOCX, chưa xác nhận mô phỏng.
Môi trường kiểm thử | Có testbench MMU, CSR và coherence. Nhánh mới chưa có kết quả mô phỏng xác nhận.
Demo với SD và bộ nhớ chính | Có khung điều khiển boot và script đánh giá. Cần hoàn thiện DDR, loader và giao tiếp SD.
Mốc tiếp theo: xác nhận testbench, tích hợp toàn hệ thống và chạy demo FPGA.
Notes: Tiến độ phản ánh mã nguồn trên đĩa và tracker Risc_V_new/README.md, không suy ra đã chạy đúng chỉ vì có module hay testbench. Nền tảng 2 lõi từng chạy FPGA là kết quả kế thừa được README ghi nhận; mã nguồn core dùng chung đã thay đổi sau đó, nên cần chạy regression nếu build lại. Hệ mới instantiate 4 core_l1_wrapper, mỗi lõi có MMU và I/D cache riêng. L1 hiện 32 KB I-cache và 32 KB D-cache mỗi lõi, L2 dùng chung 512 KB theo các tham số RTL. Coherence chưa có kết quả mô phỏng xác nhận. Testbench hiện ưu tiên một số chuyển trạng thái dữ liệu và chưa bao phủ hết eviction/writeback, traffic I-cache, atomic và toàn bộ pipeline. Kịch bản boot/DMA/DDR/SD còn cần tích hợp thực tế.
Nguồn: Risc_V_new/README.md, mục 0, mục 4, mục 5 và mục 9. rtl/quad_core_soc_ahb.v, l1_icache.v, l1_dcache.v, l2_cache.v. sim/tb_coherence.v, tb_coherence_ahb.v, tb_csr_trap.v, tb_csr_priv.v, tb_mmu_core.v.

## Slide 7
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
7
4. Kế hoạch thực hiện theo tháng
Quy đổi từ bảng 20 tuần trong DOCX mới: 09/2026–01/2027
Công việc | T9 | T10 | T11 | T12 | T1/27
Kiến trúc, lõi đơn, L1 và MMU | x | x |  |  | 
4 lõi, AHB/AXI4, L2, MESI và UVM |  | x | x |  | 
DMA, SD/SPI và tích hợp hệ thống | x | x | x | x | 
RTL toàn hệ thống, tổng hợp và FPGA |  |  |  | x | x
Đo hiệu năng, dự phòng và báo cáo |  |  |  |  | x
Lâm: lõi, L1, MMU/TLB, SD/SPI. Lam: bus, L2, MESI, DMA. Cả hai: kiểm chứng, demo, báo cáo.
Cần thống nhất mốc: đầu DOCX ghi 27/12/2026; bảng tuần kết thúc, nộp 25/01/2027.
Notes: Bản theo tháng được quy đổi từ chính bảng 20 tuần của DOCX mới để so sánh với slide 8 trên cùng một kế hoạch. Tuần 5 hoàn tất lõi đơn, tuần 10 coherence PASS, tuần 12 đường SD–DMA–DRAM mô phỏng, tuần 14 toàn hệ thống RTL PASS, tuần 18 FPGA PASS, tuần 19 dự phòng và tuần 20 báo cáo. Đây là kế hoạch dự kiến, không phải kết quả đã đạt. DOCX có mâu thuẫn giữa hạn 27/12/2026 ở đầu và bảng tuần nộp 25/01/2027; cần GVHD xác nhận. Các giai đoạn chồng lấn do hai thành viên triển khai song song.

## Slide 8
FACULTY OF COMPUTER ENGINEERING
8
4. Tiêu chí đánh giá và kế hoạch theo tuần
Tiêu chí đánh giá
Kế hoạch thực hiện
Tiêu chí | Cách đánh giá
Chức năng | PASS/FAIL; I/M/A, MMU, dữ liệu chia sẻ
Tài nguyên | LUT, FF, BRAM, DSP
Timing | Fmax, WNS
Hiệu năng | Chu kỳ / thời gian chạy; so sánh 1 và 4 lõi
Công suất | Ước tính từ Vivado
Tuần | Công việc và mốc chính
1–5 | Chốt kiến trúc; lõi đơn, L1, MMU; DMA v1
6–10 | 4 lõi, L2, MESI, interconnect; UVM và coherence PASS
11–12 | SD/SPI–DMA–DRAM PASS trong mô phỏng
13–15 | Tích hợp, RTL toàn hệ thống PASS; tổng hợp Vivado
16–18 | Bring-up, debug FPGA; demo tự động và đo hiệu năng
19–20 | Dự phòng; báo cáo, slide và video; nộp 25/01/2027
Tuần 1 bắt đầu 07/09/2026. Cần thống nhất hạn 27/12/2026 ở đầu DOCX với bảng 20 tuần.
Notes: Slide bổ sung theo bố cục ảnh tham khảo: tiêu chí đánh giá bên trái, kế hoạch theo tuần bên phải. Các nhóm tuần được gộp từ bảng tuần chính trong DOCX mới, không dùng nội dung huấn luyện mô hình của ảnh mẫu. Tiêu chí PASS/FAIL là đúng chức năng; không dùng MAE/ME/SD vì đề tài là bộ xử lý. Timing và phép so sánh 1–4 lõi là cách đánh giá đề xuất, chưa có ngưỡng hoặc kết quả cam kết; đo cùng workload, thuật toán, dữ liệu và điều kiện clock, tách thời gian I/O SD khỏi thời gian tính toán. Vivado cung cấp ước tính công suất, không phải đo năng lượng thực tế. Tuần 19 được giữ dự phòng. Khi chốt báo cáo chỉ giữ một trong hai slide 7 và 8.